ZAŁĄCZNIK NR 2

Specyfikacja techniczna plac zabaw – Skwer Eleni.

1. Zakup i montaż ogrodzenia z paneli zgrzewalnych typu 2D wraz z 2 furtkami w kolorze zieleni- w formie zapewniającej bezpieczeństwo na placu zabaw – panele z gładkim szczytem, bezpieczne dla dzieci. Wymiary paneli : 1,20 cm x 200 cm, furtek: 120 cm x 100 cm. Jedna z furtek zamykana na zamek.
2. Wykonanie ścieżki typu Hanse Grande; korytowanie na głębokość 31cm warstwy: piasek 10cm, mieszanka 0-63mm 15cm, mieszanka 0-31,5mm 5cm, mieszanka mineralna dolomitowa ( kolor ecru) 6cm każda warstwa zagęszczana osobno, obmiar 100m2. Obrzeże typu ekobord 58mm kotwione do podłoża za pomocą gwoździ budowlanych, stalowych 8x300mm po 3 sztuki na 1m2. Rysunek pomocniczy w załącznikach.

1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe (poliuretanowa) z wylewanego granulatu gumowego, min. w 2 kolorach (kolor do ustalenia z Zamawiającym) wraz z wykonaniem na nim wzoru czarnych nut, min. 8 sztuk – 100 m2; spełniająca wszystkie wymagania oraz normy bezpieczeństwa użytkowania. Nawierzchnie bezpieczne EPDM, analogicznie podbudowa jak w przypadku ścieżek. Ostatnia warstwa to guma wylewana: odpowiednio SBR granulacji 2-6mm grubość 35mm a następnie EPDM kolorowy grubość 15mm. Elementy dekoracyjne: nutki w kolorze czarnym o wymiarze ok. 40x80cm.
2. Wywóz i utylizacja urobku z korytowania pod ścieżki i plce zabaw poza teren obiektu.

Zakup i montaż ławek parkowych, typu ławka Gdańska o konstrukcji żeliwnej, z siedziskiem wykonanym z drewna – 4 sztuki; montaż ławek na fundamencie betonowym o wymiarze 8x30x100cm po dwie sztuki na ławkę.

Zakup i montaż koszy na śmieci. Zewnętrzny kosz na śmieci wyposażony jest w wewnętrzny pojemnik z ocynkowanej blachy, konstrukcja ze stalowych profili, boczne wypełnienia z impregnowanych drewnianych profili 3,5 x 2,5 cm, konstrukcja dostosowana do kotwienia do podłoża – 2 sztuki.

Zakup, montaż i obsadzenie roślinnością wieloletnią donic (gazonów) wykonanych w technologii betonu płukanego, kolor donic jak również rodzaj nasadzeń do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary: 170 cmx50 cm x 50 cm – 2 sztuki.

Wykonanie i montaż rzeźby (metaloplastyka) - Gitara klasyczna wraz z siedziskami ( 8 sztuk) w formie nut. Wysokość instalacji (gitara) 220-250cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny mat. stal gr. min 3mm.
Siedziska w kształcie nutek. Forma spłaszczonego walca o średnicy min. 355mm, szerokości	25cm wraz z oparciem z pasa stalowego grubości min. 5mm i adekwatnej szerokości 25cm	w formie chorągiewki. Malowane j.w. Forma nawiązująca do nuty muzycznej.

Wszystkie elementy stalowe wykonane wraz z prętami stalowymi fi 12mm gotowymi do zatopienia w fundamencie betonowym. Fundament na głębokość 80cm. z betonu klasy B25.

Istniejące nasadzenia z żywotnika zachodniego Smaragd odchwaścić, wyłożyć włokninę P-50 i wysypać korą dekoracyjną na grubość 5cm. Obmiar 24m2. Do przesadzenia dwie sztuki w okolicy wejścia. Miejsce docelowe jako przedłużenie żywopłotu.

Istniejące trawniki poddać zabiegom pielęgnacyjnym: wertykulacji, grabieniu, podsiewu mieszanką traw do cienia i nawożeniu wieloskładnikowemu. Obmiar 700m2.

Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw:, tj.

a) huśtawka podwójna metalowa z siedziskiem standard oraz siedziskiem kubełkowym – konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, łańcuchy ogniowo ocynkowane, 1x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym,1x siedzisko koszyk, huśtawka zamontowana poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm. Wymiary: strefa bezpieczeństwa- 3,65m x 7,60m, maksymalna wysokość upadku - 1,30m, długość - 3,65m, szerokość - 1,65m, wysokość 2,10m - 1 sztuka, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

b) huśtawka metalowa „bocianie gniazdo” – konstrukcja wykonana z profilu stalowego o śr. 60 mm, malowanego proszkowo, łańcuch ocynkowane ogniowo, 1x siedzisko bocianie gniazdo, huśtawka zamontowana poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm . Wymiary: maksymalna wysokość upadku- 1,25m, strefa bezpieczeństwa - 2,65m x 7,60m, długość -2,65m, szerokość- 1,65 m, wysokość: 2,10 m -1 sztuka, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

c) bujak sprężynowy –korpus i siedzisko bujaka wykonane z płyty HDPE o gr.12 mm, sprężyna stalowa z drutu śr. 20 mm malowana proszkowo, uchwyty metalowe osłonięte plastikiem, montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. Wymiary: długość- 1,10m, szerokość- 0,30m, wysokość- 0,85m, maksymalna wysokość upadku - 0,40m, strefa bezpieczeństwa - średnica 2,50m- 2 sztuki. Kolorystyka i forma urządzenia do ustalenia z Zamawiającym.

d) zestaw zabawowy – konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo o profilu 60 mm x 60 mm, 1x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, wysokość podestu 1m, 1x ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, wysokość podestu 0,75m, zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE o grubości min. 12mm, 1x rura strażacka o śr.27 mm wykonana ze stali malowanej proszkowo, 1x drabinka wejściowa wykonana z rury o śr. 33,70, montaż rur nośnych zabetonowych na głębokość 40-60 cm. Wymiary: długości_ 5,55 m, szerokość- 4,30 m, wysokość- 2,70 m, maksymalna wysokość upadku- 1,0 m, strefa bezpieczeństwa -9,55m x 7,80 m – 1 sztuka, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.
e) huśtawka ważka (pion metalowy) – huśtawka duwosobowa na pionie metalowym proszkowo. Wymiary: długość: 3,00 m, szerokość: 0,50m, wysokość: 0,80m, strefa bezpieczeństwa – 6,00m x 3,50m, maksymalna strefa upadku- 0,75m. Belka wykonana z drewna rdzeniowego sosnowego okrągłego, śr. min.12 cm , impregnowanego metodą ciśnieniowo-próżniową, siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr. min. 12 mm, na końcach belki zamontowane gumowe odbojniki amortyzujące, trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm. - 1 sztuka, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

f) tablica informacyjna- regulamin placu zabaw- wymiary: wysokość – 180 cm od ziemi, szerokość – min. 50 cm. Tablica trwale posadowiona w gruncie poprzez zacementowanie na głębokość 40-60 cm. , na 2 stalowych słupkach malowanych proszkowo, treść regulaminu na płycie odpornej na zjawiska atmosferyczne, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym - 1 sztuka.